# Рентгенотелевизионная установка

# «ИНСПЕКТОР 60/70Z»

Рентгенотелевизионная установка  «ИНСПЕКТОР 60/70Z» является отечественной разработкой, прошла испытания для применения на объектах транспортной инфраструктуры согласно Постановлению Правительства РФ от 26 сентября 2016г. N969 «Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности». Данная система предназначена для осуществления досмотра и контроля ручной клади и багажа в аэропортах, на стадионах, а также Контрольно-Пропускных Пунктов особо охраняемых объектов. Каждая установка может быть адаптирована под обнаружение конкретных изделий (различных материалов и размеров) по желанию заказчика.

Многофункциональная операционная система дополняет и без того превосходное изделие большим набором функций. Установка «ИНСПЕКТОР 60/70Z» полностью мобильна, что позволяет при дифференцировании пассажиропотока легко переместить установку, не производя дополнительных действий по монтажу/демонтажу и калибровке изделия.

Тактико-Технические Характеристики (ТТХ):

| Размер туннеля (ШхВ) | 650 х 750 мм |
| --- | --- |
| Габаритные размеры установки (ДхШхВ) | 3120 х 1440 х 1220 мм |
| Грузоподъемность | 170 кг |
| Диапазон рабочих температур, | От 0 до +40 °С (в сложных климатических условиях возможна установка дополнительных систем охлаждения во избежание перегрева) |
| Скорость конвейера | 0,20 м/с |
| Время готовности к работе | 10 сек |
| Цикл работы | круглосуточно |
| Проникновение по стали | 35 мм |
| Предельный контраст по медной проволоке | 0,08 мм |
| Базовые функции | — Окрашивание изображений объектов шестью цветами по составу и толщине — Увеличение по 9 участкам изображения на пульте управления и в режиме «лупа» — Архивация изображений (до 100 000 снимков) — Счетчик багажа — Цветное, черно-белое и негативное отображение, выделение металлов или органики — Режим непрерывного досмотра — Многократное увеличение изображения — Функция существенно повышенной проникающей способности — Мощный привод ленты конвейера — Возможность просмотра библиотеки изображений — Ручное сохранение изображений — Подключение к локальной сети по протоколу TCP/IP — Встроенная программа тренировки рентгеновской трубки — Автоматическая самодиагностика системы в режиме реального времени |