# Рентгенотелевизионная установка

# «Di-Scan 6040»

# Рентгенотелевизионная установка

# «Di-Scan 6040» полностью разработана и создана российскими специалистами. Обладая не большими габаритами, данная РТУ идеально подходит для расположения на объектах                   с ограниченным пространством. Система оснащена мощным рентгеновским генератором, что обеспечивает надежное сканирование                  и досмотр ручной клади и багажа. Установка предназначена для обеспечения безопасности в аэропортах, вокзалах, административных зданиях, на стадионах, а также на контрольно-пропускных пунктах особо охраняемых и важных объектов.

Рентгенотелевизионная установка «Di-Scan 6040» рекомендуются к использованию, в первую очередь, в тех местах, где необходимы проверка багажа пассажиров и контроль входа в здания, проверка почтовой корреспонденции и различных отправлений, для проведения инспекций среднеразмерных объектов в аэропортах, таможне, ж/д вокзалах, правительственных учреждениях, почтовых отделениях, судах и т.д.

Рентгенотелевизионная «Di-Scan 6040» является отечественной разработкой, прошла испытания для применения на объектах транспортной инфраструктуры согласно Постановлению Правительства РФ от 26 сентября 2016г. N969 "Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности".

Тактико-Технические Характеристики (ТТХ):

| Размер туннеля (ШхВ) | 625(Ш)х425(В) |
| --- | --- |
| Габаритные размеры установки (ДхШхВ) | 2040(Д)x875(Ш)x1260(В) |
| Грузоподъемность | 160 кг |
| Диапазон рабочих температур | от 0 до +40 °С (в сложных климатических условиях возможна установка дополнительных систем охлаждения во избежание перегрева) |
| Скорость конвейера | 0,20 м/с |
| Масса установки | 450 кг |
| Время готовности к работе | 10 сек |
| Цикл работы | круглосуточно |
| Проникновение по стали | 32 (34) мм |
| Предельный контраст по медной проволоке | 0,1 мм |
| Функциональные возможности | — Окрашивание изображений по органике — Негатив/позитив — Ступенчатая гамма коррекция — Масштабирование до 32 крат — Режим «Лупа» — Функция распознавания материалов по эффективному атомному номеру — Автоматическая диагностика ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ: — Функция возврата предыдущих изображений для более тщательного анализа — Функция архивирования изображений (до 50 000 снимков) — Возможность просмотра библиотеки изображений — Подключение к локальной сети по протоколу TCP/IP — Индикация дата/время — USB 2.0, 3.0 |

Функции обработки изображения

- цветовое разделение только по органик

- негатив/позитив;

- ступенчатая гамма коррекция;

- масштабирование изображения 2-х, 4-х, … 64-х кратное;

- плавное увеличение изображения в подвижном окне

- (режим “Лупа”);

- функция распознавания материалов

- контролируемого объекта по эффективному атомному

- номеру (Zэфф) цветовое выделение

- органических/неорганических материалов;

- плавная регулировка яркости, контрастности,

- гамма-коррекция; автоматическая самодиагностика

Дополнительные возможности системы

- функция возврата предыдущих изображений для повторного осмотра;

- архивирование изображений – ручное/автоматическое;

- интерфейс USB 2.0, 3.0;

- индикация даты и времени;

- ёмкость базы данных 100000 изображений.