# Рентгенотелевизионная установка

# «ИНСПЕКТОР 100/100Z»

Инспектор 100/100Z предназначена для досмотра крупного багажа, товаров в упаковке и небольших грузов. Большой размер туннеля, высокая проникающая способность по стали, нижнее расположение конвейера в сочетании с большой грузоподъемностью, – эти параметры позволяют с успехом применять Инспектор 100/100Z для досмотра небольших грузов. Досмотр грузов можно производить непосредственно на паллете. В базовую комплектацию Инспектор 100/100Z входит широкий спектр функций обработки изображений. Благодаря этому значительно упрощается задача поиска и обнаружения опасных веществ и предметов.

Инспектор 100/100ZX является отечественной разработкой, прошла испытания для применения на объектах транспортной инфраструктуры согласно Постановлению Правительства РФ от 26 сентября 2016г. N969 «Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности».

Основные преимущества:

- две проекции изображения багажа;

- алгоритм автоматического обнаружения взрывных устройств;

- нижнее расположение конвейера;

- размеры туннеля: 1010 х 1030 мм;

- проникающая способность по стали: 42 мм;

- разрешающая способность по медной проволоке: 0,1 мм (38 AWG);

- грузоподъемность конвейера: 300 кг;

- проста в эксплуатации.

Тактико-Технические Характеристики (ТТХ):

| Размеры | 3250 (Д) x 1800 (Ш) x 2100 (В) |
| --- | --- |
| Размер туннеля | 1010 x 1030 мм |
| Высота конвейера | 320 мм |
| Скорость конвейера | 0.2 м/с |
| Макс. нагрузка на конвейер | 300 кг |
| Проникающая способность по стали | 42 мм |
| Разрешающая способность по медному проводу | 39 AWG |
| Доза за инспекцию | 1.5 microSv |
| Масса | 1500 кг |
| Источник питания | 230 В ± 10%, 50 Гц, 1.3 кВА |
| Рабочий цикл | 100%, прогрев не требуется |

Генератор рентгеновских лучей

| Анодное напряжение | 200 кВ |
| --- | --- |
| Ток трубки | 0.5 мА |
| Направление излучения | вертикальное и горизонтальное |
| Охлаждение | Герметичная масляная ванна |

Условия окружающей среды

| Температура хранения | -30° до +50°C |
| --- | --- |
| Температура эксплуатации | +2° до +40°C |
| Влажность при +25°C | 90% (без образования конденсата) |
| Гарантия | 2 года |

Основные программные и аппаратные функции

• 4-цветное отображение материалов: органика, неорганика, металлы, высокая плотность (7 цветов – опция);

• Черно-белое изображение;

• Исключение из изображения информации об органических/неорганических материалах;

• Негативное изображение;

• Повышенная проникающая способность;

• Масштабирование изображения до 64х: плавное, либо с шагом 2x, 4x, 8x, 16x;

• Архивация изображений – до 100 000;

• Повторный просмотр изображений из оперативной памяти – до 20;

• Счетчик багажа;

• Отображение времени/даты;

• Интерфейсы USB 2.0 и Ethernet;

• Аппаратно-программная система самодиагностики;

• Встроенная программа тренировки излучателя;

• Просмотр архивированных сообщений

Тактико-Технические Характеристики (ТТХ):

| Размер туннеля (ШхВ) | 650 х 750 мм |
| --- | --- |
| Габаритные размеры установки (ДхШхВ) | 3120 х 1440 х 1220 мм |
| Грузоподъемность | 170 кг |
| Диапазон рабочих температур, | От 0 до +40 °С (в сложных климатических условиях возможна установка дополнительных систем охлаждения во избежание перегрева) |
| Скорость конвейера | 0,20 м/с |
| Время готовности к работе | 10 сек |
| Цикл работы | круглосуточно |
| Проникновение по стали | 35 мм |
| Предельный контраст по медной проволоке | 0,08 мм |
| Базовые функции | — Окрашивание изображений объектов шестью цветами по составу и толщине — Увеличение по 9 участкам изображения на пульте управления и в режиме «лупа» — Архивация изображений (до 100 000 снимков) — Счетчик багажа — Цветное, черно-белое и негативное отображение, выделение металлов или органики — Режим непрерывного досмотра — Многократное увеличение изображения — Функция существенно повышенной проникающей способности — Мощный привод ленты конвейера — Возможность просмотра библиотеки изображений — Ручное сохранение изображений — Подключение к локальной сети по протоколу TCP/IP — Встроенная программа тренировки рентгеновской трубки — Автоматическая самодиагностика системы в режиме реального времени |