ИДЕНТИФИКАТОР ТОКСИЧНЫХ ХИМИКАТОВ, БИОЛОГИЧЕСКИХ АГЕНТОВ И ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ «ХИМЭКСПЕРТ-Т»

Портативный рамановский спектрометр «ХимЭксперт-Т» - техническое средство досмотра, обеспечивающее оперативную идентификацию подозрительных предметов и веществ (включая опасные химические и биологические агенты и взрывчатые вещества), выявленных в личных вещах, багаже или ручной клади пассажиров при ручном досмотре или на рентгенотелевизионном оборудовании.

ПРС «ХимЭксперт-Т» обеспечивает оперативную идентификацию химических и биологических агентов в жидком, твердом и сыпучем виде методом спектроскопии комбинационного рассеяния — без необходимости отбора проб и непосредственного контакта с веществом, в том числе через герметичный контейнер.

(ПРС) «ХимЭксперт-Т» – является отечественной разработкой, прошла испытания для применения на объектах транспортной инфраструктуры согласно Постановлению Правительства РФ от 26 сентября 2016г. N969 “Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности”.

Особенности.

- Анализ без пробоподготовки и разрушения образцов.

- Широкий спектр идентифицируемых веществ.

- Возможность идентификации веществ сквозь прозрачные и полупрозрачные преграды.

- Нулевая стоимость анализа.

Идентифицируемые вещества.

- опасные химические агенты (токсичные, ядовитые, отравляющие, химически активные вещества и пр.) - около 100 наименований.

- опасные биологические агенты (споры бактерий, биологические токсины и пр.) - около 20 наименований.

- взрывчатые вещества - около 100 наименований (включая 19 наименований жидких взрывчатых веществ);

- горючие и легковоспламеняющиеся вещества - около 50 наименований;

- наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры - около 50 наименований;

- продукция химической и фармацевтической промышленности - более 10,000 наименований;

- вода, прохладительные напитки и алкоголь

#### Библиотеки запрещённых и опасных веществ.

- Перечень веществ, в отношении которых установлен запрет или ограничение на перемещение в зону транспортной безопасности (утверждён Приказом Министерства транспорта РФ от 23 июля 2015 г. № 227);

- Вещества из Единого перечня товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз Государственными участниками таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества (Приложение № 1 к Решению коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.08.12 № 134);

- Вещества из Перечня основных опасных веществ, запрещенных к перевозке на борту воздушного судна (РОС 9284 AN/905 ИКАО).

Тактико-Технические характеристики (ТТХ):

| Принцип действия | Спектроскопия комбинационного рассеяния (Рамановская спектроскопия) |
| --- | --- |
| Объекты для анализа | Жидкости, порошки, твердые тела, в том числе в прозрачной упаковке |
| Проведение измерений | Без взаимодействия с веществом, в т.ч. сквозь герметичный контейнер |
| Время анализа, сек | от 5 до 60 |
| Режимы анализа | Простая идентификация веществ по базе данных; Идентификация веществ по библиотекам запрещённых/разрешённых к проносу (ChemExpert-RSI). |
| Длина волны лазера, нм | 532 |
| Спектральное разрешение, см-1 | 5 - 8 |
| Спектральный диапазон, см-1 | 100 - 4000 |
| Мощность лазерного источника, не более, мВт | 30 |
| Сигнал оповещения о результатах идентификации | Отображение информации о результатах идентификации на встроенном дисплее; Передача информации о результатах идентификации по проводному или беспроводному каналу связи (при наличии установленного соединения). |
| Интерфейсы | USB, Bluetooth, Ethernet, Wi-Fi |
| Время автономной работы, час | до 8 |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 270×160×130 |
| Вес, кг | 3 |