# Рентгенотелевизионная установка

# «Di-Scan 6070dw»

Рентгенотелевизионная установка

«Di-Scan 6070dw» 2 (двух) генераторная модель Российского производителя Di-Scan, который имеет более 15 лет опыта производства досмотрового оборудования.

Установка генерирует изображение сканируемого объекта в двух проекциях (горизонтальной и вертикальной), что обеспечивает высокую пропускную

способность, улучшает распознавание отдельных предметов, увеличивает вероятность обнаружения опасных и запрещенных к проносу объектов и веществ. Создаваемое системой изображение в двух проекциях, позволяет получить полное представление о содержимом сложных посылок с большим количеством  разного содержимого, независимо от того как они ориентированы внутри рентгеновского аппарата. Принцип двухпроекционного построения изображения исключает необходимость менять положение посылок для повторного сканирования. Рентгенотелевизионная установка «Di-Scan 6070dw» может усилить систему безопасности любого объекта, где требуется тщательный и безошибочный досмотр посетителей и пассажиров.

Рентгенотелевизионная «Di-Scan 6070» является отечественной разработкой, прошла испытания для применения на объектах транспортной инфраструктуры согласно Постановлению Правительства РФ от 26 сентября 2016г. N969 "Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности".

Тактико-технические характеристики (ТТХ):

| Размер туннеля (ШхВ) | 670(Ш)х770(В) |
| --- | --- |
| Габаритные размеры установки (ДхШхВ) | 2860(Д)x1315(Ш)x1550(В) |
| Грузоподъемность | 200 кг |
| Диапазон рабочих температур | от 0 до +40 °С (в сложных климатических условиях возможна установка дополнительных систем охлаждения во избежание перегрева) |
| Скорость конвейера | 0,20 м/с |
| Масса установки | 850 кг |
| Время готовности к работе | 10 сек |
| Цикл работы | круглосуточно |
| Проникновение по стали | 32 (34) мм |
| Предельный контраст по медной проволоке | 0,1 мм |
| Функциональные возможности | — Окрашивание изображений по органике — Негатив/позитив — Ступенчатая гамма коррекция — Масштабирование до 32 крат — Режим «Лупа» — Функция распознавания материалов по эффективному атомному номеру — Автоматическая диагностика — Функция возврата предыдущих изображений для более тщательного анализа — Функция архивирования изображений (до 50 000 снимков) — Возможность просмотра библиотеки изображений — Подключение к локальной сети по протоколу TCP/IP — Индикация дата/время — USB 2.0, 3.0 |

Температура хранения

- -40 ℃ ~ +60 ℃

Температура эксплуатации

- 0 ℃ ~ +40 ℃

Уровень шума

- менее 60 Дб (А)

Относительная влажность воздуха

- 5% ~ 95% (без конденсата)

Функции обработки изображения

- цветовое разделение только по органике;

- негатив/позитив;

- ступенчатая гамма коррекция;

- масштабирование изображения 2-х, 4-х, … 64-х кратное;

- плавное увеличение изображения в подвижном окне (режим “Лупа”);

- функция распознавания материалов контролируемого объекта по эффективному атомному

номеру (Zэфф);

- цветовое выделение органических/неорганических материалов;

- плавная регулировка яркости, контрастности, гамма-коррекция;

- автоматическая самодиагностика

Дополнительные возможности системы

- функция возврата предыдущих изображений для повторного осмотра;

- архивирование изображений – ручное/автоматическое;

- интерфейс USB 2.0, 3.0;

- индикация даты и времени;

- ёмкость базы данных 100000 изображений.