# Арочный металлодетектор

# «GARRETT PD 6500i»

Одним из наиболее эффективных металлодетекторов, представленных в каталоге «SLS-GROUP», является GARRETT PD 6500i. Устройство имеет высокую пропускную способность и безошибочно определяет наличие запрещенных предметов. Такие свойства обеспечиваются 33-мя зонами обнаружения, которые за доли секунды сканируют проходящего через арку человека. При выявлении запрещенных к проносу вещей из черного или цветного металла прибор незамедлительно подает сигнал сотрудникам безопасности. Благодаря высокой однородности электромагнитного поля GARRETT PD 6500i обнаруживает предметы любых форм и размеров весом всего от нескольких грамм.

Металлодетектор оснащен специальным фильтром, который надежно защищает его от помех. Благодаря этому устройство исправно работает даже вблизи компьютеров, осветительного оборудования и других источников электромагнитного излучения.

В устройстве предусмотрена возможность настройки чувствительности отдельных зон обнаружения. Благодаря этому оборудование стабильно функционирует в местах с неподвижными предметами из металла, расположенными над аркой или в полу.

Модель металлодетектора «GARRETT PD 6500i»  прошла испытания для применения на объектах транспортной инфраструктуры согласно Постановлению Правительства РФ от 26 сентября 2016г. N969 «Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности».

Тактико-Технические Характеристики (ТТХ):

| Электропитание | 100-240В, 50/60Гц, 45Вт |
| --- | --- |
| Принцип работы | импульсное детектирование |
| Частота импульсов | перестраиваемая, до 2,3 кГц |
| Диапазон рабочих температур, | -20…+70 °С |
| Влажность воздуха | до 95% без конденсатора |
| Класс защиты от пыли и влаги | IP55 (IP65 опционально) |
| Вес | 64 кг |
| Внешние габариты (ШхВхД) | 890 х 2230 х 590 мм |
| Внутренние размеры туннеля (ШхВхД) | 760 х 2040 х 590 мм |
| Упаковка | 900 х 2300 х 170 мм |
| Вес в упаковке | 77,5 кг |